## Slide 1: TECHNOWIZZ 2023
Zadání č. 04 Návrh a konstrukce nástroje k ukončení drátků za sběrnicí

## Slide 2
AGC Automotive Czech a.s.
Návrh a konstrukce nástroje k ukončení drátků za sběrnicí

## Slide 3: Úvod
3
v rámci výroby automobilových skel je zjednodušeně řečeno provoz rozdělen vyhřívané a nevyhřívané .
toto téma je zaměřeno na vyhřívané autoskla
konkrétně na přípravu PVB folie
PVB folie se vyrábí / upravuje na zařízení HWW

## Slide 4: Úvod
4
Automobilová skla:
označena

## Slide 5: Stávající řešení
5
aktuální řešení je nevyhovující
  při zakončování drátků dochází k manipulace s ostrým předmětem
zakončení drátků podle sběrnice pomocí skalpelu
drátek nesmí přesahovat více jak 1 mm za sběrnici
počet drátků na jedné PVB je cca. 600 ks

## Slide 6: Zadání
6
navrhněte nové řešení jako náhradu stávajícího skalpelu.
nový nastroj by měl…
  být univerzální – tj. použitelný pro různé tvary a velikosti PVB
  umožnit snadné, rychlé, bezpečné přerušení drátků za sběrnicí s danou tolerancí.
  počet drátků na jedné PVB je cca. 600 ks
  průměr drátků je 0,027µm nebo 0,025 µm
  materiálové složení drátku je 99,9% wolfram
nebojte se při přemýšlení jít i mimo strojařské řešení

## Slide 7: Očekáváme pro soutěž…
7
zpracovanou technickou dokumentaci
  návrh řešení celé konstrukce
    důraz na to aby vše bylo bezpečné, použitelné, lehké, a funkční
    při přerušení drátků je potřeba dbát velkého důrazu na zamezení kontaminace PVB
    návrh vhodných materiálů
zpracovaný rozpočet
v ideálním případě funkční zařízení použitelné ve výrobě, nebo alespoň prototyp.

## Slide 8: Očekávaný přínos
8
náhrada aktuálně používaného skalpelu za bezpečnější nástroj
snadnější proces výroby PVB díky jednoduššímu a sofistikovanému řešení
celkové zrychlení procesu kvalitativního zhodnocení PVB

## Slide 9: Kontakt
9
AGC Automotive Czech a.s.
Martin Štrobl
Technolog výroby
+420 702 210 283
martin.strobl@agc.com
AGC Automotive Czech a.s.
Tereza Kordová
Material Specialist
+420 702 201 267
tereza.kordova@agc.com