## Slide 1: TECHNOWIZZ 2026
Téma č. 1: Kontrola embossu PVB

## Slide 2: Úvod
2
Čelní sklo se skládá z 3 částí
Sklo – PVB - (Polyvinylbutyral)- Sklo
1
2
3
1- Sklo
2- PVB
3- Sklo

## Slide 3: Úvod
3
K čemu slouží PVB mezi skly
Bezpečnost při nehodě
  sklo neexploduje na střepy
  kusy zůstanou přilepené na PVB fólii
    To výrazně snižuje zranění (hlavně obličej a oči)
Tlumí hluk
  snižuje hluk z venku (silnice, vítr)
  proto mají moderní auta „tišší kabinu“
Drží pasažéry uvnitř auta
  zabránit vypadnutí z auta při nárazu
  funguje spolu s airbagem (opírá se o čelní sklo)
    Bez něj by bezpečnostní systémy nefungovaly správně
Filtruje UV záření
  blokuje většinu UV paprsků
    Chrání: interiér (plasty, sedačky),ale i pokožku uživatele
Zvyšuje pevnost skla
  čelní sklo je díky PVB odolnější proti prasknutí
    přispívá ke strukturální pevnosti karoserie
Jednoduše řečeno
  Bez PVB by čelní sklo bylo jen obyčejné sklo které:
    se při nárazu rozsype
    neposkytuje ochranu
    nepomáhá bezpečnostním systémům
Sklo s PVB je bezpečnostní prvek auta, ne jen „okno“.

## Slide 4: Úvod
4
1. Proces vkládání PVB do skla – sklo je již ohnuté, umyté, čisté a suché
2. V AGC se využívají 2 různé procesy předlisování toto je (proces -1)
3. Lisování
1.Skládání –vkládání PVB
Odvzdušnění pomocí 2 válců
Autokláv – lisování dodá sklu bezpečnostní parametry
Sklo po předlisování je mléčné a nesplňuje bezpečnostní požadavky
2. Předlisování proces „1“
3. Lisování
PVB se vkládá mezi 2 skla

## Slide 5: Úvod
5
1. Proces vkládání PVB do skla– sklo je již ohnuté, umyté, čisté a suché
2. V AGC se využívají 2 různé procesy předlisování toto je (proces -2)
3. Lisování
1.Skládání - vkládání PVB
Autokláv – lisování dodá sklu bezpečnostní parametry
Sklo po předlisování je čiré ale stále nesplňuje bezpečnostní požadavky
2. Předlisování proces „2“
3. Lisování
PVB se vkládá mezi 2 skla
Vakuový dopravní

## Slide 6: Úvod
6
Každá předlisovací technologie využívá jiný typ PVB - embossu
Tenhle detail má velký praktický význam při výrobě laminovaného skla:
Odvod vzduchu při laminaci Mikrostruktura vytváří kanálky → vzduch se dostane ven při předlisování
Lepší přilnavost ke sklu Pomáhá rovnoměrnému spojení vrstev
Prevence bublin a vad Bez embossu by vznikaly optické defekty
Kontrola tloušťky a toku materiálu Důležité při zahřívání a lisování čelního skla
1 vodič

## Slide 7: Stávající řešení
7
Stávající řešení má několik nevýhod a rizik:
V současné době máme 3 dodavatele PVB - každý dodavatel má jiný typ embossu
  kvalitativní rizika:
    Pracovník určí emboss PVB špatně-pomocí lupy.
    Pracovník určuje emboss porovnávací metodou.
    Následující proces PVB zpracuje a hrozí kvalitativní problém.
    Příklad embossu PVB.
Takto je vidět emboss PVB lupou 10x znásobeno
Takto je vidět PVB pod mikroskopem 100x znásobeno

## Slide 8: Zadání
8
navrhněte způsob, kontroly typu PVB + databáze (historie měření)
navrhněte nástroj či přístroj, kterým by se mohl kontrolovat emboss PVB a urči výrobce PVB, zároveň snadno použitelný pro pracovníky.
vytvořte návod, jak (s nástrojem či přístrojem) postupovat
Nástroj či způsob kontroly je off-line nezasahuje do taktu linky

## Slide 9: Očekáváme pro soutěž…
9
funkční nástroj
nebo prototyp nástroje a komplexní návrh nástroje
  včetně výkresu, soupisu všech dílů, potřebných úprav pro zprovoznění nástroje, apod.
návod na obsluhu nástroje
návod na postup kontroly embossu PVB
praktickou ukázku s důrazem na funkčnost a snadnost provedení či obsluhy

## Slide 10: Očekávaný přínos
10
snadno použitelný nástroj, kterým bude zajištěno určení výrobce a typu PVB
přehledný návod na obsluhu nástroje
Součást standardní kontroly – každá role
  standardní čas vyhodnocení 10 vteřin

## Slide 11: Další podklady
11
v rámci exkurze v provozu AGC budou k dispozici reálné vzorky, na kterých budou vysvětleny detaily a celá problematika
pro účely zpracování zadání mohou být poskytnuty vzorky reálných dílů

## Slide 12: Kontakt
12
AGC Automotive Czech a.s.
Martin Štrobl
  Procesní Inženýr
  +420 702 210 283
  Martin.Strobl@agc.com
  občas není snadné porozumět zadání bez detailních informací  pro tyto případy jsem samozřejmě k dispozici 